## Slide 1: Validación de análisis de estacionalidad de producción de energía a partir de datos CFSR-WRF para el parque eólico E. Cambilargiu
Incorporación de pronósticos de generación eólica y solar a la operación del sistema eléctrico
Facultad de Ingeniería, UdelaR - Uruguay
Ignacio Franco Rodriguez – ifranco@fing.edu.uy

## Slide 2: Parque eólico E.Cambilargiu

## Slide 3: Motivación
Dirección particular, posibilidad de mejorar el pronóstico considerando fenómeno de interferencia.
Parque complejo, ¿como responde el modelo? ¿Cómo responde el parque?
Respuesta en función de escala temporal: Mensual, horaria.
Estacionalidad

## Slide 4: Modelo y bases de datos
CFSR (Climate Forecast System Reanalysis)
  1979 – 2012
  Variables atmosféricas en grilla de 0,5º
  National Centers for Environmental Prediction (NCEP)
  National Oceanic and Atmospheric
  Administration (NOAA)
Datos de generación del parque de UTE
  Datos de E. Cambilargiu
WRF (Weather Research and Forecasting model)
  Modelo de simulación numérica de
  mesoescala
  Corridas en grillas de 18 km
  Utilizados años 2000 a 2015, disponibilidad
  de datos para todo el período

## Slide 5: Procesamiento de datos
Curva Vestas V80
Viento modelado por WRF
Curva de generador
Potencia simulada

## Slide 6: Selección de nivel ETA
Potencia simulada

## Slide 7
Selección
  Nivel:15
  Factor de ajuste (b): 0.88
Valores alcanzados
  MAE=3,2861 MW (16,4%)
  r=0,7398
Histograma de error
Histograma de velocidades medias horarias
y función de densidad de probabilidad

## Slide 8: Efecto de interferencia
si x/D< 2ó3 (estela cercana)
Estela lejana
Modelo de Crespo, Hernandez y Frandsen
Simplificaciones realizadas
  Aerogeneradores alineados
  En un plano horizontal
  Distancia media
  No se tiene en cuenta efecto sobre la turbulencia
Dirección | 71,8633º
Velocidad incidente (m/s) | 
Aerogenerador 1 | 13,34
Aerogenerador 2 | 12,65
Aerogenerador 3 | 11,88
Aerogenerador 4 | 11,15
Aerogenerador 5 | 10,25
Aerogenerador 6 | 9,63
Aerogenerador 7 | 8,85
Aerogenerador 8 | 7,96
Aerogenerador 9 | 7,15
Aerogenerador 10 | 6,52
 | Direcciones | MAE | r
Considerando estela | 0º-360º | 3,5691 | 0,7005
Sin considerar estela | 0º-360º | 3,2861 | 0,7398

## Slide 9
Ajuste estadístico
 |  | MAE | r
Considerando estela | Direcciones sin interferencia | 3,284 | 0,7379
 | Direcciones con interferencia | 3,2632 | 0,7459
Sin considerar estela | 0º-360º | 3,2861 | 0,7398

## Slide 10: Efecto de interferencia: Cierre
¿Profundizar con datos de potencia de aerogeneradores e información de dirección?
Topografía compleja hace difícil modelación (¿Cuáles son las direcciones de interferencia?)

## Slide 11: Respuesta del modelo

## Slide 12: E. Cornalino (2015)
Estacionalidad

## Slide 14: ¿Preguntas?