## Slide 1: Aplicación VATES Incorporación de pronósticos a la programación en tiempo real
Pablo Soubes, Juan Felipe Palacio, Ruben Chaer

## Slide 2: Puntos a tratar
Introducción
Fundamentos
Ejemplo de aplicación

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
Es una realidad el cambio en la matriz de generación eléctrica a favor de las energías renovables, principalmente el viento.
Se suman al SIN fuentes de generación no gestionables que agregan incertidumbre al sistema.

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
Potencia de viento y demanda

## Slide 5: Abastecimiento Demanda 6/1/2016 6:00 hs.
Hidro Salto Grande
Hidro Río Negro
Eólica
Biomasa
Vertimiento (13708 m3/s)
Solar
Biomasa

## Slide 6: Objetivo
Desarrollar una aplicación que permita incorporar el pronóstico de generación eólica, solar y aportes hidrológicos en la optimización del despacho de generación, en tiempo cuasi real.

## Slide 7: Fundamentos
PRONÓSTICO EÓLICO y SOLAR
VATES
SimSEE
DESPACHO
Simulación y Optimización para cada paso de tiempo
Cmg
ESTADO DEL SISTEMA

## Slide 8: Fundamentos
VATES
Actualiza el estado del sistema con la realidad
Recalibra el CEGH con los pronósticos
Se avanza un paso de tiempo
X(a,b,c,..

## Slide 9: Ejemplo de aplicación
Hipótesis:
Sala SimSEE
  Política de operación fija calculada con optimización de largo plazo (1 año).
  Paso horario.
  Aportes y disponibilidad determinísticos.
  Crónica de la realidad = pronósticos con PE 50%.

## Slide 10: Ejemplo de aplicación
Hipótesis:
Sala SimSEE
  1400 MW de eólica
  225 MW de fotovoltaica
  107 MW de biomasa
  1541 MW de hidráulica
  80 MW de motores a fuel oil
  532 MW de ciclo combinado
  452 MW de turbinas de gas.
El costo variable de la energía eólica, la fotovoltaica y casi toda la biomasa se considera 0.01USD/MWh
El comercio internacional con Argentina se representa con 2000 MW
La demanda para el año 2016 es de 10708 GWh

## Slide 11: Ejemplo de aplicación
Hipótesis:
Con Pronósticos
  Sintetizador CEGH con P.Eólica, P.Solar y temperatura con paso horario.
  Guía con pronósticos de las siguientes 72 hs actualizada cada 12 hrs
  4 hs con varianza 0 (determinísticos) y 68 restantes aumenta linealmente hasta llegar a la histórica.
Sin Pronósticos
  Solo se considera el estado inicial para la calibración del CEGH

## Slide 12: Ejemplo de aplicación
Pronóstico
Eólica Con Pronósticos

## Slide 13: Ejemplo de aplicación
Pronóstico
Eólica Sin Pronósticos

## Slide 14: Ejemplo de aplicación
Costos Marginales previstos
PTI
Motores CB

## Slide 15: Ejemplo de aplicación
Exportación prevista 72 hs

## Slide 16: Ejemplo de aplicación
Generación Motores CB Prevista 72 hs (Motores CB)

## Slide 17: Ejemplo de aplicación

## Slide 18
Gracias por su atención.